## Slide 1: Архитектура ARM

## Slide 2
Архитектура ARM — это семейство архитектур с набором упрощённых команд (Reduced Instruction Set Architecture, RISC) с режимами простой адресации. Обработка данных выполняется над регистровыми операндами, в противном случае используются загрузки и сохранения для перемещения данных в регистры и из них.
ARM: Advanced RISC Machine
– Область применения: встраиваемые системы
– Разработчик: компания ARM Holdings, лицензирует дизайн процессора производителям оборудования
Основные особенности:
– Энергоэффективность
– Низкая стоимость
  – Относительно простое ядро
– Расширяемость

## Slide 4
ARM имеет 32-битную архитектуру.
• Обычно в ARM используется следующие ключевые слова:
  – Byte - 8 bits
  – Halfword - 16 bits (два байта)
  – Word - 32 bits (четыре байта)
• Большинство ARM процессоров реализует два набора
Инструкций
  – 32-bit ARM Instruction Set
  – 16-bit Thumb Instruction Set

## Slide 5
RISC vs CISC
(Reduced vs Complex Instruction Set Computer)
• Простые операции
– Ограниченный набор простых команд (например, нет деления)
– Команда выполняется за один такт
– Фиксированная длина команды (простота декодирования)
• Конвейер
– Каждая операция разбивается на однотипные простые
этапы, которые выполняются параллельно
– Каждый этап занимает 1 такт, в т.ч. Декодирование
• Регистры
– Много однотипных взаимозаменяемых регистров (могут
использоваться и для данных, и для адресации)

## Slide 6
Модель работы с памятью
– Отдельные команды для загрузки/сохранения в память
– Команды обработки данных работают только с регистрами
Сложность оптимизаций перенесена из процессора в компилятор
– Производительность сильно зависит от компилятора
Итого: более простое ядро, выше частота процессора

## Slide 7: Процессоры ARM
Профили
Архитектура развивалась с течением времени, и, начиная с ARMv7, были определены
три профиля:
  ‘П’ (Прикладной) / англ.‘A’ (application) — для устройств, требующих высокой производительности (смартфоны, планшеты)
  ‘В’ (реального Времени) / англ.‘R’ (real time) — для приложений, работающих в реальном времени,
’М’ (Микроконтроллер) / англ.’M’ (microcontroller) — для микроконтроллеров и недорогих встраиваемых устройств.
Профили могут поддерживать меньшее количество команд (команды определенного типа).

## Slide 8: Примеры семейств процессоров ARM:
«Классические»
  ARM7 (с тактовой частотой до 60-72 МГц), предназначенные, например, для
недорогих мобильных телефонов и встраиваемых решений средней
производительности. В настоящее время активно вытесняется новым семейством Cortex.
  ARM9, ARM11 (с частотами до 1 ГГц) для более мощных телефонов,
карманных компьютеров и встраиваемых решений высокой производительности.
  Cortex A
  Cortex A57 – для высокопроизводительных мобильных устройств и
микросерверов
  Cortex-A76AE - с повышенной отказоустойчивостью и высокой производительнсть

## Slide 9
Cortex R
Cortex-R52 — производительный процессор для систем реального времени
Cortex M
Cortex M35P — надежный процессор для встраиваемых embedded систем.
Neoverse
  Neoverse E1 - Для серверов и датацентров, ориентирован на сетевые и
облачные решения, системы хранения данных
  Neoverse N1 - Для серверов и датацентров, обработка больших массивов
данных.

## Slide 10
На сегодняшний день ARM насчитывают уже несколько процессорных поколений:
ARM9. Чипы ARM9 могут достигать тактовой частоты 400 МГц. Эти чипы морально устарели, но по прежнему пользуются спросом. Например, в беспроводных маршрутизаторах и терминалах оплаты. Набор простых команд такого чипа позволяет с легкостью запускать многие Java-приложения.
ARM11. Процессоры ARM11 могут похвастаться более полным набором простых команд, расширяющих их функционал и высокой тактовой частотой (вплоть до 1 ГГц). Благодаря невысокому энергопотреблению и низкой себестоимости чипы ARM11 до сих пор применяются в смартфонах начального уровня.
ARMv7. Современные чипы архитектуры ARM принадлежат к семейству ARMv7, флагманские представители которого уже достигли отметки в восемь ядер и тактовой частоты свыше 2 ГГц. Разработанные непосредственно ARM Limited процессорные ядра принадлежат к линейке Cortex и большинство производителей однокристальных систем используют их без существенных изменений.

## Slide 11
ARM Cortex-A5 и Cortex-A7. При проектировании процессорных ядер Cortex-A5 и Cortex-A7 компания ARM Limited преследовала одно и ту же цель – добиться компромисса между минимальным энергопотреблением ARM11 и приемлемым быстродействием Cortex-A8. Не забыли и про возможность объединения ядер по два-четыре – многоядерные чипы Cortex-A5 и Cortex-A7 мало-помалу появляются в продаже (Qualcomm MSM8625 и MTK 6589).
ARM Cortex-A8. Исторически первым процессорным ядром семейства ARMv7 было Cortex-A8, которое легло в основу таких известных SoC своего времени как Apple A4 (iPhone 4 и iPad) и Samsung Hummingbird (Samsung Galaxy S и Galaxy Tab). Оно демонстрирует примерно вдвое более высокую производительность по сравнению с предшествующим ARM11, и увы, более высокое энергопотребление, что делает данный чип ныне крайне непопулярным.
ARM Cortex-A9. Вслед за Cortex-A8 компания ARM Limited представила новое поколение чипов – Cortex-A9, которое сейчас является самым распространенным и занимает среднюю ценовую нишу. Производительность ядер Cortex-A9 выросла примерно втрое по сравнению с Cortex-A8, да еще и появилась возможность объединять их по два или даже четыре на одном чипе.

## Slide 12
ARM Cortex-A15. Процессорные ядра Cortex-A15 стали логическим продолжением Cortex-A9 – как результат, чипам архитектуры ARM впервые в истории удалось примерно сравниться по быстродействию с Intel Atom, а это уже большой успех. Не зря ведь компания Canonical в системных требования к версии ОС Ubuntu Touch с полноценной многозадачностью указала двухъядерный процессор ARM Cortex-A15 или аналогичный Intel Atom.
Количество команд, частота работы, количество ядер активно растут, а энергопотребление продолжает оставаться на низком уровне.

## Slide 13: Архитектура ARM
Архитектура | Семейство процессоров | Год | Примеры устройств
ARMv1 | ARM1 | 1985 | Acorn Archimedes A300 и A310
ARMv2 | ARM2, ARM3 | 1986 | Acorn Archimedes A440 и A5000
ARMv3 | ARM6, ARM7 | 1992 | Apple Newton MessagePad
ARMv4 | StrongARM, ARM7TDMI, ARM9TDMI | 2003 | iPaq 4150, Nintendo Game Boy Advance SP
ARMv5 | ARM7EJ, ARM9E, ARM10E, XScale | 2004 | HP iPAQ hx2000 Series, Apple iPod Mini, Sony Ericsson
ARMv6 | ARM11 | 2007 | iPhone (orig, 3G), Raspberry Pi
ARMv7 | Cortex A8, Cortex A9 | 2008 | iPhone (3GS, 4, 4S), Samsung Galaxy S II и Google Nexus 7
ARMv8 | Cortex A57, Cortex X1, Cortex R52 | 2011 | iPhone (from 5s), PlayStation 5, Qualcomm Snapdragon 810, Apple A8 и Exynos 7 Octa
ARMv9 | Cortex A510, Cortex X4, Neoverse V2 | 2024 | Apple M2, iPad Pro

## Slide 14: Сравнение производительности ARMv1 и ARMv9

## Slide 15
Режимы работы процессора
Процессор может находиться в одном из следующих операционных режимов:
Пользовательский режим (User mode) — обычный режим выполнения программ. В этом режиме выполняется большинство программ.
Режим быстрого прерывания (Fast Interrupt (FIQ)) — режим, где время срабатывания меньше.
Основной режим прерывания (Interrupt (IRQ)).
Системный режим (System mode) — защищённый режим для использования операционной системой.
Режим аварийного отказа (Abort mode) — режим, куда переходит процессор, когда возникает ошибка доступа к памяти (доступ к данным или к команде на этапе prefetch-конвейера).
Привилегированный пользовательский режим (Supervisor mode).
Неопределённый режим (Undefined mode) — режим, куда процессор входит при попытке выполнить неизвестную ему команду.
Режим процессора переключается, когда возникает соответствующее исключение, или же при модификации регистра статуса.

## Slide 16
STM32
  STM32 — семейство 32-битных микроконтроллеров производства
компании STMicroelectronics.
  Чипы STM32 группируются в серии, в рамках каждой из которых
используется одно и то же 32-битное ядро ARM, например, Cortex-M7F,
Cortex-M4F, Cortex-M3, Cortex-M0+ или Cortex-M0.
  Каждый микроконтроллер состоит из ядра процессора, статической
RAM-памяти, FLASH-памяти, отладочного и различных периферийных
Интерфейсов
Преимущества:
  Низкая стоимость
  Удобство использования
  Большой выбор сред разработки (Keil, IAR, STM32CubeIDE, CooCox IDE,
  Arduino IDE, etc)
  Чипы взаимозаменяемы
  Высокая производительность
  Удобная отладка микроконтроллера

## Slide 17
Промышленная автоматизациямикроконтроллеров
STM32 используются в контроллерах, датчиках и приводах для управления промышленными процессами.
Бытовая электроника
Микроконтроллеры STM32 применяются в широком спектре бытовых устройств, от электроники до бытовой техники.
Медицинское оборудование
Высокая надежность и безопасность STM32 делают их незаменимыми в медицинских приборах и имплантатах.
Транспорт и авиация
STM32 используются для управления системами в автомобилях, самолетах и других видах транспорта.
Области применения STM32

## Slide 18
STM32F407VG
  ARM® Cortex®-M4 32-Bit MCU, 168MHz
  Program Memory Type : FLASH, 1MB (1M x 8), RAM: 192K x 8
  Number of I/O : 82
  Oscillator Type : Internal
  Data Converters : A/D 16x12b, D/A 2x12b
  Peripherals : Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR,
  PWM, WDT
Connectivity : CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA,
LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG;
  Voltage - Supply (Vcc/Vdd) : 1.8V ~ 3.6V
  Operating Temperature : -40°C ~ 105°C (TA)
  Package 100-LQFP (14x14)

## Slide 19
Схема включения

## Slide 20
Орнанизация регистров
Регистры ARM имеют 37 регистров, все длиной 32 бита.
  1 специальный счетчик команд (program counter)
  1 специальный регистр текущего статуса программы (current program status register)
  5 специальных регистров сохраненного статуса программы (saved program status registers)
  30 регистров общего назначения (general purpose registers)

## Slide 21
Note: System mode использует те же регистры, что User mode
Организация регистров

## Slide 22
Текущий режим процессора определяет, к каким из нескольких банков можно получить доступ. Каждый режим может получить доступ к:
набору регистров r0-r12,
r13 (указатель стека, sp), r14 (регистр ссылки, lr)
счетчику команд r15 (pc)
регистру текущего статуса программы cpsr.
Регистры от r0 до r13 ортогональны: любая инструкция, которую мы можем применить к r0, также может быть использована для любого другого регистра.
В зависимости от контекста r13 и r14 также могут использоваться как регистры общего назначения.

## Slide 23
Флаги условий обновляются сравнениями и операциями ALU, которые указывают суффикс инструкции "S", например: SUBS r0, r1, r2.
Ядра с поддержкой Jazelle имеют бит J в 24-м бите CPSR. Состояние Jazelle требует отдельного программного обеспечения от ARM Ltd. и Sun Microsystems.
Большинство инструкций ARM могут выполняться условно в зависимости от значения условия, например: ADDEQ r0, r1, r2.
Орнанизация регистров - CPSR

## Slide 24
Флаги условий
N = Отрицательный результат от ALU
Z = Результат ALU равен нулю
C = ALU выполнена с переносом
V = ALU выполнена с переполнением
Флаг переполнения с наложением - Q флаг
Архитектура 5TE/J только
Указывает, произошло ли насыщение
Бит J
Архитектура 5TEJ только
J = 1: Процессор находится в состоянии Jazelle
Биты запрета прерываний
I = 1: Запрещает прерывания IRQ
F = 1: Запрещает быстрые прерывания FIQ
Бит T
Архитектура XT только
T = 0: Процессор находится в состоянии ARM
T = 1: Процессор находится в состоянии Thumb
Биты режима
Определяют режим процессора
Орнанизация регистров - CPSR
27
31
N Z C V Q
28
6
7
I F T mode
16
23
8
15
5
4
0
24
f
s
x
c
U n d e f i n e d
J

## Slide 25
Когда процессор выполняет инструкции в режиме ARM:
  Все инструкции имеют ширину 32 бита
  Все инструкции должны быть выровнены по границе слова (word aligned)
  Поэтому значение счетчика команд (pc) хранится в битах [31:2], при этом биты [1:0] не определены (так как инструкции не могут быть выровнены по половине слова или байту).
Когда процессор выполняет инструкции в режиме Thumb:
  Все инструкции имеют ширину 16 бит
  Все инструкции должны быть выровнены по границе половины слова (halfword aligned)
  Поэтому значение счетчика команд (pc) хранится в битах [31:1], при этом бит [0] не определен (так как инструкции не могут быть выровнены по байту).
Когда процессор выполняет инструкции в режиме Jazelle:
  Все инструкции имеют ширину 8 бит
  Процессор выполняет доступ к памяти по слову для считывания сразу 4 инструкций
Программный счетчик (R15)

## Slide 26
  • Алгоритм обработки исключений:
    – Копируется CPSR в SPSR_
    – Заполняются CPSR биты
  • Состояние изменяется на ARM
  • Включается exception mode
• Игнорируются прерывания (if appropriate)
  – Stores the return address in LR_<Mode>
  – Sets PC to vector address
• Для возврата к нормальной работе:
  – Восстанавливается CPSR из SPSR_<Mode>
  – Восстанавливается PC из LR_<Mode>
Все это может проделываться только в состоянии ARM.
Обработка исключений

## Slide 27
Условные переходы и флаги
• ARM инструкции могут выполнятся условно путем проставления постфикса с кодом условия.
• По умолчанию, инструкции обработки данных не влияют на условные флаги, но данные флаги могут быть опционально установлены используя “S”. CMP не нуждается в“S”.

## Slide 28
Инструкции обработки данных
• Состоят из:
– Арифметических: ADD ADC SUB SBC RSB RSC
– Логических: AND ORR EOR BIC
– Сравнений: CMP CMN TST TEQ
– Перемещения данных: MOV MVN
• Данные инструкции работают только с регистрами, НЕ с памятью.
• Синтаксис:
<Operation>{<cond>{S} Rd, Rn, Operand2
  • Сравнения только устанавливают флаги
  • Перемещение данных не специфицирует Rn
• Второй операнд отправляется на АЛУ через barrel shifter.

## Slide 29
Пример ARM-based системы
16 bit RAM
8 bit ROM
32 bit RAM
ARM
Core
I/O
Peripherals
Interrupt
Controller
nFIQ
nIRQ

## Slide 30
AMBA
• AMBA
– Advanced Microcontroller Bus Architecture
• ACT
– AMBA Compliance Testbench
• ADK
– Complete AMBA Design Kit
• PrimeCell
– ARM’s AMBA compliant peripherals

## Slide 31
Спасибо за внимание!